Leistungsverzeichnis

Fassadenbekleidungsarbeiten auf Al - Unterkonstruktionen

Hersteller: _________________________

System:    _________________________

Fassadenplatten, Hersteller: _________________________

rückseitig befestigt

Bauvorhaben:  ________________________________________________________

Bauherr:           ________________________________________________________

Architekt:          ________________________________________________________

Bauleitung:       ________________________________________________________

Titel:	1 	 Gerüst

2	 Wärmedämmung

3 	 Al - Unterkonstruktion

4	 Fassadenbekleidung

Angebotssumme:

vor der Prüfung:    ____________________ €

nach der Prüfung: ____________________ €

Leistungsverzeichnis Ausschreibungstexte

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Ausschreibung umfasst arbeiten für:

1   Gerüst

2   Wärmedämmung

3   Al - Unterkonstruktionen

4   Fassadenbekleidung

Diese Positionen sind getrennt zu kalkulieren.

- Das Gebäude hat ________ Vollgeschosse und eine Gesamthöhe von ______ m.

- Die Unterkonstruktion System __________________ist zu montieren auf Außenwänden aus ____________________ (z.B. Beton, Mauerwerk, etc.)

Genaue Beschreibung des Verankerungsgrundes (ggfs. mit Angabe vorhandener      Zwischenschichten wie Putz, Riemchen, etc.):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hersteller der Unterkonstruktion:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

- Alle Fassaden- und Aussenwandflächen erhalten eine _______ mm dicke   Wärmedämmung, sowie eine hinterlüftete Fassadenverkleidung aus

_________________________ auf einer Al - Unterkonstruktion.

- Besondere Sorgfalt ist bei der Ausbildung aller Fugen, Plattenan- und abschlüsse    und Gebäudeecken zu legen.

- Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Montage, einschliesslich aller erforderlicher Materialien, wie Bekleidungsplatten, Al - Profile, Verankerungs- und Befestigungselemente, Dichtungsbänder, Zubehörprofile und sonstige Kleinteile, sowie Verschnitt.

- Die Reihenfolge der einzurüstenden Flächen, sowie der Montageablauf ist mit der Bauleitung abzusprechen.

- Der Bieter verpflichtet sich, gemeinsam mit der Bauleitung die Termine und Details vorzuplanen.

#### Leistungsbeschreibung

1.  Die Grundlage für die Ausführung der Arbeiten sind

- Das Leistungsverzeichnis

-  Die Verlegevorschriften der Hersteller der Bekleidungsmaterialien

-   die Planunterlagen (Verlegepläne und Details)

-  die VOB

-  die Unfallverhütungsvorschriftenden Berufsgenossenschaft

2.  Der Bieter hat über die Verlegetechnik des Materials ausführlich zu                                                                                                                                                                                                informieren. Ebenso sind alle Fragen der Durchführung und Abwicklung zu klären.

3.  Vom Auftragnehmer ist die erforderliche Wärmedämmung in Anschlussbereichen, wie Loggien, Lisensen, Fensterstürzen, Rollladenkästen und Brüstungen zu berücksichtigen.

#### zu beachtende Normen bzw. Richtlinien

- Zulassungsbescheid der Fassadenplatte, Zulassung Nr. ________________

- DIN 1052 – Holzbauwerke

- DIN 1055-4 – Einwirkungen auf Tragwerke Teil 4: Windlasten

- DIN 13501-1 – Klassifizierung von Bauprodukten und                      Bauarten zu ihrem Brandverhalten

Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

- DIN 4108 – Wärmedämmung im Hochbau

- DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau

- DIN 4113 – Aluminium im Hochbau

- DIN 4420 – Arbeits- und Schutzgerüste

- DIN 4426 – Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege

- DIN EN 13162 – Mineralwolle

- DIN 18202 – Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

- DIN18516 -1 – Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

Teil 1: Anf. 1 Prüfgrundsätze

- die örtlichen Baubestimmungen

# Leistungsbeschreibung Gerüst

1.0 Gerüst

Aufbau, Vorhaltung und Abbau der erforderlichen Rüstung

nach DIN 4420 und DIN 4426.

Der Abstand der Rüstung von der zu bekleidenden Außenwand ist zu beachten.

ca. ________ m2 	                             _____________ €

  - Schutzdach im Bereich der Eingänge bzw. des Verkehrsbereiches als Schutz gegen     herabfallende Gegenstände gemäß der einschlägigen Vorschriften.

ca. ________ m2                                         _______________ €

  - Schutzabdeckung der für Gerüstaufstandsflächen vorgesehenen Dachflächen gemäß den einschlägigen Vorschriften.

ca. ________ m2 	________________ €

Summe Titel 1.0 Gerüst:		________________ €

# Leistungsbeschreibung Wärmedämmung

2.0: Liefern und verlegen einer mineralischen Wärmedämmung nach DIN EN 13162,

befestigt nach DIN 18516-1 bzw. VOB C ATV DIN 18351,

Typ WAB T3 WLP,

WLG ________

______ mm dick

ca. ______ m2                                              _____________ €

Summe Titel 2.0 Wärmedämmung:	________________ €

Leistungsbeschreibung Alu- Unterkonstruktion

3.: Unterkonstruktion

Liefern und montieren einer Al-Unterkonstruktion nach DIN 18516-1, bestehend    aus Wandhaltern sowie vertikalen und horizontalen Tragprofilen. Die Unterkonstruktion ist objektbezogen statisch nachzuweisen.

- Unterkonstruktion, System __________________________

ca. _______ m2   	                     _____________ €

Summe Titel 3.0 Unterkonstruktion:	                                       ________________ €

## Leistungsbeschreibung Fassadenbekleidung

4.0: Fassadenbekleidung

Liefern und montieren der Fassadenbekleidung

4.1 Liefern und montieren der Fassadenbekleidung

Hersteller: _____________________________

Typ/Fabrikat: ___________________________

Farbe: ___________, Dicke: _______ mm

Nach Werksvorschrift/Zulassung des Herstellers und gemäß stat. Berechnungen befestigen an der Unterkonstruktion.

Die Montage der Fassadenplatten erfolgt verdeckt. Dazu werden rückseitig justierbare Agraffen und starre Agraffen montiert.

Um ein Verschieben der Platten zu verhindern ist eine Arretierung der Platten herzustellen.

Die Vertikal- und Horizontalfugen bleiben offen.

Die Vorschriften der Plattenhersteller und der bauaufsichtlichen Zulassung sind zu beachten.

__________ lfm	                       ______________ €

4.2 Ausbilden im Außeneckenbereich. Die Platten sind sauber einzupassen. Ausführungen gem. Detail.

__________ lfm                                         ______________ €

4.3 Ausbilden im Inneneckenbereich. Ausführungen gem. Detail.

__________ lfm	       _____________ €

4.4 Ausbilden der Fenster-/Türleibungen. Die Platten sind anzupassen in einer Breite von ca. _____ cm, einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion und Befestigungsmittel. Ausführungen gem. Detail.

__________ lfm	______________ €

4.5 Ausbilden des Sockelabschlusses mit einem Alu- Lüftungsprofil. Breite: ______ mm. Montage und Ausführung gem. Detail.

__________ lfm	     _____________ €

4.6 Ausbilden der Fenster-/Türstürze mit einem Alulüftungsprofil,

Breite: ______ mm. Montage nach Herstellervorschrift und gem. Detail.

Die Plattenstreifen sind sauber anzupassen, einschließlich erforderlicher Unterkonstruktionen und Befestigungsmittel

__________ lfm	     _____________ €

4.7 Ausbilden des Bereiches der Gebäudedehnfugen. Die Platten   sind sauber anzupassen. Ausführung nach Herstellervorschrift und gem. Detail.

__________ lfm	       _____________ €

4.8 Liefern einer objektbezogenen Statik, ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren.

pauschal:                                                    ______________ €

Summe Titel 4.0 Fassadenbekleidung:	                                       ________________ €

Gesamtzusammenstellung:

1.0 Gerüst 	Summe _______________ €

2.0 Wärmedämmung	Summe _______________ €

3.0 Al - Unterkonstruktion	Summe _______________ €

angebotenes Fabrikat: _______________________________

4.0 Fassadenbekleidung	Summe _______________ €

angebotenes Fabrikat: _______________________________

Gesamtsumme netto		       _______________ €

gesetzliche Mehrwertsteuer	             _______________ €

Gesamtsumme brutto	             _______________ €

### Stunden – Löhne

Unter Einschluss des Unternehmerzuschlages werden folgende Stundenlohnsätze verrechnet.

Facharbeiter			 _______________ € / Std.

Helfer			 _______________ € / Std.

Mit Angebotsabgabe erkennt der Bieter den gesamten Inhalt der vorstehenden Angebotsunterlagen und insbesondere die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen an.

____________________________________________________________________

Ort, Datum

____________________________________________________________________

Firmenstempel / Unterschrift

Hinweise zur Planung, Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung vorgehängter hinterlüfteter Fassaden

Ausschreibung	Standardleistungsbuch für das Bauwesen

Leistungsbereich 038

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

FVHF-Focus( Qualität an der Fassade

VOB C ATV DIN 18299

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

VOB C ATV DIN 18351

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Baubegleitende Qualitätsüberwachung (BQÜ)

nach FVHF-/GTÜ-Standards

Konstruktion	DIN 18516-1

Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

Anforderungen, Prüfgrundsätze

DIN 18516-3

Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

Naturwerkstein

Anforderungen, Bemessung

DIN 18516-4

Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

Einscheiben-Sicherheitsglas

Anforderungen, Bemessung, Prüfung

DIN 18516-5

Außenwandbekleidungen, hinterlüftet

Betonwerkstein

Anforderungen, Bemessung

DIN 4113-1

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Berechnung und bauliche Durchbildung

DIN 1052

Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken

Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau

DIN 68800-2

Holzschutz- Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau

DIN 68800-3

Holzschutz- Vorbeugender chemischer Holzschutz

Lastannahmen	DIN 1055

Einwirkungen auf Tragwerke

Teil 4: Windlasten

Toleranzen	DIN 18202

Toleranzen im Hochbau; Bauwerke

Fassadenbegrünung	Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen, FVHF e.V., Berlin und FLL e.V., Bonn

Dämmung	DIN EN 13162

Wärmedämmstoffe für Gebäude – werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) – Spezifikation WAB T3 WL(P)

FVHF- FOCUS(

Mineralische Wärmedämmung mit Zusatznutzen

Richtlinie

Bestimmung der wärmetechnischen Einflüsse von Wärmebrücken bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

Blitzschutz	DIN EN 62305-3 Blitzschutz, Teil 3:

Schutz von allgemeinen baulichen Anlagen und Personen

DIN EN 62305-4 Blitzschutz, Teil 4:

Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen

FVHF-FOCUS(

Hochwirksamer Gebäudeblitzschutz

Brandschutz	DIN 4102-1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 4102-2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

DIN 4102-4

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;

Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN EN 13501-1

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten, Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Wärme- und Feuchteschutz	Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (EnEV)

DIN 4108-1

Wärmeschutz im Hochbau; Größen und Einheiten

DIN 4108-2

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN 4108-3

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung

DIN 4108-4

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-7

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Luftdichtheit von Gebäuden und Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen, sowie –beispiele

DIN 4108

Beiblatt 1

Wärmeschutz im Hochbau; Inhaltsverzeichnis, Stichwortverzeichnis

DIN 4108

Beiblatt 2

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele

DIN EN 13187

Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden, Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen – Infrarot Verfahren

Richtlinie

Bestimmung der wärmetechnischen Einflüsse von Wärmebrücken bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

FVHF-FOCUS(

Tauwasserschutz von Außenwänden mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

FVHF-FOCUS(

Regenschutz von Außenwänden mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden

Schallschutz	DIN 4109

Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Beiblatt 1

Schallschutz im Hochbau; Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren

Beiblatt 2

Schallschutz im Hochbau; Hinweise für die Planung und Ausführung; Vorschläge für erhöhten Schallschutz, Empfehlungen für den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich

FVHF-FOCUS(

Die Schalldämmung mit VHF